О П Р О С Н Ы Й  Л И С Т

для заказа пароэжекторного вакуумного насоса

Направлять по E-mail: ecvacs@ya.ru или факсом (843) 2775377, 2775533

1. Наименование организации (предприятия) -потребителя_______________________________

_____________________________________________________________________________________

2. Наименование объекта, где применяется пароэжекторный вакуумный насос, область его применения _____________________________________________________________________

3. Параметры и характеристики объекта.

3.1. Требуемое давление для технологического процесса, Па (мм рт.ст.)  ____________________

3.2. Сопротивление по тракту вакуумпровода от насоса до откачиваемого объема: схема вакуумпpовода (длина, диаметр, количество поворотов, сужений вакуумпpовода, наличие арматуры и ее тип) _____________________________________________________________________

3.3  Давление на входе в насос Па (мм рт.ст.)_________________________________________

3.4. Противодавление на выходе из насоса Па (мм рт.ст.)_______________________________

4. Параметры энергоносителей, имеющиеся на объекте.

4.1. Рабочий водяной пар:

- Давление пара на входе в эжекторы, ата, (абс.) мин. ___________ макс. ______________

- Температура пара, 0С  мин. ___________ макс._____________

4.2. Охлаждающая вода:

- Температура воды на входе в конденсаторы, 0С  мин. __________ макс. ______________

ограничение по температуре охлаждающей воды  на выходе из конденсатора, 0С

_______________________________________________________________________________

- Давление, кгс/см2 (изб) мин._______________ макс._________________

5. Условия эксплуатации пароэжекторного вакуумного насоса.

5.1. Характеристика отсасываемой среды

- Количество отсасываемой смеси, кг/ч ___________________________________________

- Состав (в % по весу) __________________________________________________________

- Мольная масса каждого компонента ____________________________________________

- Конденсирующиеся пары (% по весу) ____________________________________________

- Температура смеси на входе в насос,0С __________________________________________

- Коррозионность среды ________________________________________________________

- Взрывоопасность смеси _______________________________________________________

5.2. Режим работы насоса (непрерывный, периодический)______________________________

- Условия установки насоса ( в отапливаемом помещении, наружная установка)

____________________________________________________________________________

5.4. Способ установки насоса (барометрический, полу-барометрический, не барометрический) ________________________________________________________________________________

6. Тип конденсатора (смешения или поверхностный)__________________________________

7. Материальное исполнение насоса.

7.1. Эжекторы ___________________________________________________________________

7.2. Рабочие сопла ________________________________________________________________

7.3. Конденсаторы ________________________________________________________________

8. Предварительная откачка.

8.1. Суммарный объем аппарата (вакуумной системы), м3 _____________________________

8.2. Время откачки аппарата от атмосферного давления до ________________ Па (мм рт.ст.),

мин. ____________________________

9. Данные для оптимизации.

9.1. Годовой фонд времени работы насоса, ч _________________________________________

9.2. Стоимости: рабочий пар, руб./т. __________; охлаждающая вода, руб./м3 воды ___________

10.  Дополнительные данные_______________________________________________________

Печать предприятия                          Подпись руководителя